HANKEDOKUMENDID

# Lihthankena läbi viidav riigihange

# „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal“

- Üldandmed

  - Riigihanke nimetus: Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal.

  - CPV kood: 45233142-6 (teeremonditööd).

  - Hankija andmed: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, registrikood 75005498, Koidu 25, Narva-Jõesuu linn 29023 tel 3599580, e-post: info@narva-joesuu.ee, koduleht: http://narva-joesuu.kovtp.ee/

  - Riigihanke korraldamise eest vastutav isik: aselinnapea Maksim Iljin.

- Pakkumuste esitamise ettepanek ja hankemenetluses osalemine

  - Käesolevaga teeb hankija ettepaneku osaleda riigihankes “Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal” ning esitada pakkumus vastavalt hanketingimustele.

  - Hankemenetluses osalemiseks kohustub pakkuja avaldama sellekohast soovi, samuti pakkumuses kinnitama, et ta on tutvunud käesoleva riigihanke tingimustega, võtab üle kõik esitatud tingimused ning esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

  - Juhul, kui pakkuja esitatavad dokumendid allkirjastab isik või isikud, kes ei oma õigusaktidest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumendid allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja oma pakkumuse juures sellekohase volikirja.

- Hanke objekt

  - Hanke objektiks on HD lisas 1 nimetatud Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal, mida tuleb teostada ajavahemikus 01.05.2016-15.06.2016. a.

- Nõuded asfaltbetoonkatete lappimistöödele

  - Asfaltbetoonkatete lappimistööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja õige tehnilise vahendiga.

  - Pakkuja peab andma lappimistöödele kahe aastase garantii ning tagama tööde vastavuse kõikidele teekattetöid puudutavatele standarditele ja normidele.

  - Pakkuja peab tagama, et iga remonditav freesitud lõik oleks asfalteeritud ühe järgmise tööpäeva jooksul.

  - Pakkuja peab tööde teostamise ajal tagama tööobjektil korrektse töökoha tähistuse liiklusmärkide või koonustega ning vastutama liikluskorralduse eest.

  - Pakkuja peab teostama asfaltbetoonkattes kahjustunud koha väljafreesimise minimaalselt 6 cm sügavuselt (maksimaalselt kuni kihi paksus) ning freesaugu kruntimise bituumenemulsiooniga.

  - Pakkuja peab teostama tagasitäite asfaltbetooniga AC 12 surf graniitkillustikuga

  - Iga piki-ja põiklõik laiusega 0,3-0,5 meetrit freesida asfaldi freesmasinaga.

  - Kõik remonditavad kohad kontrollitakse ja tähistatakse enne tööde alustamist Tellija esindaja juuresolekul.

  - Pakkuja peab teostama külmade vuukide töötlemise bituumenemulsiooni ja peenefraktsioonilise graniitkillustikuga, et vältida vuugi kahjustumist ilmastiku või sõidukite poolt.

  - Tellija jätab endale õiguse teostada Töövõtja kulul täiendavad uuringud, sh proovide ja katsekehade võtmine.

  - Pakkuja peab arvestama sellega, et mõnedes kohtades (näiteks, kus on ühekihiline asfalt) enne uue asfaldi paigaldamist peab ka alust tihendama või vahetama.

  - Kogu välja freesitud asfaldipuru kuulub Pakkujale, seda saab tööde käigus ladustada Narva-Jõesuu linna territooriumil Tellija poolt näidatud kohas. Välja freesitud asfaldipuru tuleb utiliseerida ja ladustusplats puhastada hiljemalt 22.06.2016.

  - Pakkuja on kohustatud enne tööde alustamist kooskõlastama Tellijaga kõik ajutised liiklusskeemid ning andma Tellijale kooskõlastamiseks töögraafiku, kus on toodud kõik võimalikud liikumispiirangud.

  - Pakkuja peab arvestama Narva-Jõesuu linnas olemasoleva teede võrgustikuga ning ette nägema vähemalt 10 ajutist liiklusmärki nr.158 „Teetööd“ selleks, et tagada liiklusohutuse liiklejatele, kes sõidavad peatänavalt põiktänavatele või põiktänavatelt peatänavatele.

  - Pakkuja peab arvestama, et igapäevase töö lõpus kõik teel asuv materjal (killustik, asfaltbetoon jms.) peab olema koristatud ja ära viidud.

  - Enne iga etapi akteerimist töövõtja peab esitama objektile toodud asfaldi saatelehed selleks, et tellijal oleks võimalik tööde mahud kontrollida.

- Pakkumuse tagatis

  - Pakkuja esitab koos oma hinnapakkumisega pakkumise tagatise, mille suurus on 1 000 eurot.

- Tööde üleandmine

  - Tööde üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab tellijale iga kokkulepitud tööperioodi lõpus. Aktis näidatakse tehtud töö maht teede kaupa. Akti allkirjastavad tellija ja töövõtja esindaja.

  - Arve esitamise aluseks on töövõtja ja tellija poolt allkirjastatud akt.

- Pakkumuse esitamise viis ja maksumus

  - Pakkumus esitada elektroonilises riigihangete keskkonnas.

  - Hankija viib läbi vähempakkumuse. Edukaks osutub pakkumus, mis on madalaima hinnaga ning vastab kõikidele hankedokumentides ja selle lisades toodud nõuetele.

- Nõudmised pakkujale

  - Pakkujal peab omama töö teostamiseks vajalikku tehnikat või omama selle kasutamise õigust. Pakkuja esitab selle kohta omakäelise kinnituse.

  - Pakkuja peab esitama omakäelise kinnituse, et tema nõustub HD punktis 4.1-4.15 toodud tingimustega.

  - Pakkuja peab omama teehoiutööde tegevusluba (teede ehitamine, remontimine, hooldamine välja arvatud sildade ehitamine ja remontimine).

  - Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2013-2015) käive teede katendite ehitamise / remontimise valdkonnas peab igal majandusaastal olema olnud vähemalt 300 000 eurot.

  - Tööde teostamiseks pakkuja peab kaasama tee-ehitustööde valdkonnas tegutseva teeinseneri kõrgharidusega pädeva isiku, kelle andmed võib leida MTR registrist.

  - HD punktis 7.5 pädev isik peab osalema töökoosolekutel ning vajadusel viibima objektil.

  - Teede insenerile nõutav minimaalne kvalifikatsioon – teede insener, tase 6.

- Esitatavate dokumentide loetelu ja vormistamine

  - Pakkuja peab esitama teehoiutööde tegevusloa koopia.

  - Pakkuja peab esitama tööde teostamiseks vajaliku tehnika nimekirja (tuues välja seadme nime, margi ja mudeli). Kui tehnika ei kuulu pakkujale, peab ta lisama tehnika nimekirja juurde selle kasutamise õigust kinnitava dokumendi.

  - Pakkuja peab esitama HD lisas 4 toodud vormil andmed oma viimase kolme majandusaasta (2013-2015) kohta teede katendite ehitamise või remontimise osas, millest nähtuvad: 1) töö tellija nimi; 2) lepingu / objekti nimetus ja aadress; 3) töö tegemise periood; 4) tehtud töö maksumus koos käibemaksuga. Iga pakkuja peab esitama vähemalt 4 sarnast objekti (sarnaseks loetakse asfaltbetoonkatete lappimine pindalaga vähemalt 2500 m2);

  - Pakkuja peab esitama riigihankel osalemise taotluse, milles tuuakse välja muuhulgas:

    - pakkuja rekvisiidid (kontaktandmed, aadress ja kontaktisikud);

    - kinnitus et pakkuja on tutvunud käesoleva riigihanke tingimustega, võtab üle kõik esitatud tingimused ning esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

  - Kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma õigusaktidest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumendid allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), lisab pakkuja taotluse juurde sellekohase volikirja.

  - Pakkumus tuleb esitada hinnapakkumuse vormil, mis on toodud HD lisas 3.

  - Kõik esitatavad dokumendid peavad olema allkirjastatud pakkuja esindaja poolt.

  - Dokumendid peavad olema koostatud arvutikirjas ja eesti keeles.

- Pakkumuse esitamise tähtaeg ja avamine

  - Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.04.2016 kell 11.00. Hankija arvestab edasises menetluses ainult selleks ajaks hankija valdusesse jõudnud pakkumusi.

  - Pakkumused avatakse e-registri keskkonnas 15.04.2016 alates kell 11.15. Pakkumiste avamise protokoll esitatakse elektroonilises riigihangete registris.

- Pakkumuste jõusoleku aeg

  - Pakkumus peab jõus olema 30 kalendripäeva arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

- Hindamiskriteerium

  - Madalaim hind.

- Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

  - Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata eelarveliste vahendite puudumisel.

Hankedokumentide lisa 1

TÖÖMAHTUDE LOEND

Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2016. aastal

Alljärgnevalt on esitatud põhimaht ja lisamaht.

1. Asfaldiaukude lappimise põhimaht

2016 aasta kevadel-suvel teostamist vajav asfaltbetoonkatendite lappimistööde põhimaht ligikaudu 2953 m2 (maht võib muutuda +/- 350 m2).

Põhimaht teostatakse korraga, maht ei jagune etappideks ega osamahtudeks. Esialgne põhimahu tööde nimekiri:

| L.Koidula tn | 650 |
| --- | --- |
| Vabaduse tn | 300 |
| J.Poska tn | 1000 |
| Kudruküla tn | 75 |
| Metsa tn | 140 |
| Raja tn | 350 |
| Suur-Lootsi tn | 15 |
| Jõe tn | 20 |
| Nurme tn | 80 |
| Pargi tn | 40 |
| Linda tn | 15 |
| E.Vilde tn | 35 |
| Mäe tn | 20 |
| Sepa tn | 10 |
| Parkimiskoht linna katlamaja ees | 99 |
| Kõnnitee raamatukogu territooriumil | 104 |
| KOKKU | 2953 |

Bituumeniga vuukide täitmine:

| L.Koidula tn | 200 |
| --- | --- |
| Vabaduse tn | 200 |
| J.Poska tn | 500 |
| Kudruküla tn | 100 |
| Metsa tn | 135 |
| Raja tn | 210 |
| Suur-Lootsi tn | 25 |
| Jõe tn | 60 |
| Nurme tn | 68 |
| Pargi tn | 70 |
| Linda tn | 35 |
| E.Vilde tn | 72 |
| Mäe tn | 15 |
| Sepa tn | 25 |
| KOKKU | 1715 |

2. Võimalik lappimistööde lisamaht

Võimalik asfaltbetoonkatendite lappimistööde lisamaht kuni 350 m2, täpne maht ja sellest tulenev lappimistööde vajadus selgub jooksvalt tööde käigus.

Lisamaht teostatakse korraga, maht ei jagune etappideks ega osamahtudeks.

Lisamaht on vajalik teostada enne 30.06.2016. a.

3. Rahu tn lõik 0.00-0.25 km ja Koidu tn lõik 0.50-0.60 km

Enne Rahu tn ja Koidu tn lõik 0.50-0.60 km ehitamist Pakkuja on kohustatud esitama Tellijale kooskõlastamiseks tööjooniseid koos tehnilise lahendusega, millega on sätestatud kõik tööde etapid. Pakkuja peab arvestama sellega, et katte projekteeritakse/ehitatakse kahekihilisest asfaldist. Täiendavalt esitatakse ka ajutised liiklusskeemid, millega lahendatakse võimalikud liikluspiirangud tee-ehitustööde käigus.

Rahu tn lõik 0.00-0.25 km remonttööde tehniline kirjeldus

| Art. nr. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 ÜLDISED |  |  |  |  |
| 10210 | Ajutised tööd | summa | 1 |  |  |
| 10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd | summa | 1 |  |  |
| 10212 | Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga | summa | 1 |  |  |
|  | 2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  |
| 20212 | Tee maa-ala puhastamine | m2 | 255,0 |  |  |
|  | 3 MULLATÖÖD |  |  |  |  |
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine | m3 | 102 |  |  |
| 30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m3 | 403 |  |  |
| 30603 | Mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 1150 |  |  |
|  | 4 KATENDI EHITUS |  |  |  |  |
| 40501 | Killustikaluse ehitus fr 16-32 kiil 8/16 h=25cm | m2 | 1150 |  |  |
| 43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s h=6cm | m2 | 1150 |  |  |
| 44501 | Peenarde kindlustamine h=10cm kivimaterjali seguga fr. 0/31,5 | m2 | 550 |  |  |
| KOKKU: |  |
| Käibemaks 20%: |  |
| KÕIK KOKKU: |  |

Lisa 1. Rahu tn asukoha skeem

Koidu tn 0.50-0.60 km remonttööde tehniline kirjeldus

| Art. nr. | Töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 ÜLDISED |  |  |  |  |
| 10210 | Ajutised tööd | summa | x | x |  |
| 10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd | summa | x | x |  |
| 10212 | Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga | summa | x | x |  |
|  | 2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  |
| 20212 | Tee maa-ala puhastamine | m2 | 255,0 |  |  |
|  | 3 MULLATÖÖD |  |  |  |  |
| 30101 | Olemasoleva asfaltkatte freesimine | m2 | 500,0 |  |  |
| 30103 | Kaevamine karjäärist | m3 | 168 |  |  |
| 30603 | Mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine | m2 | 496 |  |  |
|  | 4 KATENDI EHITUS |  |  |  |  |
| 40501 | Killustikaluse ehitus fr 16-32 kiil 8/16 h=25cm | m2 | 481 |  |  |
| 43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s h=6cm | m2 | 496 |  |  |
| 44501 | Olemasolevate betoon äärekivide taastamine | jm | 265 |  |  |
|  | 5 DRENAAZ |  |  |  |  |
| 51001 | Ol.olevate drenaažikaevude likvideerimine | tk | 3,0 |  |  |
| 51002 | Uute drenaažikaevude paigaldus | tk | 4 |  |  |
| 51003 | Kaevude tõstmine | tk | 4 |  |  |
| KOKKU |  |
| Käibemaks 20% |  |
| KÕIK KOKKU |  |

Lisa 1. Koidu tn asukoha skeem

4. Liiklusmärkide paigaldus

Liiklusmärkide nimekiri:

| Nr.211 | 4 tk |
| --- | --- |
| Nr.221 | 1 tk* |
| Nr.541a | 1 tk |
| Nr.351 | 4 tk |
| Nr 173a | 4 tk |
| Nr 644 | 65 tk |
| KOKKU | 79 tk |

* - liiklusmärk tellitakse koos posti ja vundamendiga

5. Drenaažikaevude paigaldus

Asukohad:

| J.Poska tn | 3 tk |
| --- | --- |
| Suur-Lootsi tn | 1 tk |
| Vabaduse tn | 2 tk |
| Aia tn | 2 tk |
| Mäe tn | 1 tk |
| Koidu tn | 1 tk |
| KOKKU: | 10 tk |

NB! Tööde käigus asendatakse või paigaldatakse uued drenaažikaevud. Töövõtja pakkumise koostamisel peab arvestama, et hinnas peab olema ka aluse ehitamisega seotud kulud ning asfaldi taastamise kulud kaevude ümber

5. Ülekäiguradade tähistamine

Ülekäiguradade nimekiri:

| Ülekäigurada tähistamine | 17 tk |
| --- | --- |
| KOKKU | 17 |

Hankedokumentide lisa 2

Üldised tööde tehnilised kirjeldused

- Asfaltbetoonpaikamine (AC-paikamine) on asfaltbetoonseguga teostatav paikamine.

  - AC-paikamine toimub väikesemahulistel töödel käsitsi, suurematel mehhaniseeritult.

- Käsitsi meetod

  - Alus tuleb vajaduse korral kuivatada.

  - Paigatava ala servad lõigatakse, saetakse või freesitakse vertikaalseks vähemalt 50 mm sügavuselt ja vuugid vormitakse võimalikult sirgeks.

  - Lahtine materjal eemaldatakse ja sidumata alus tihendatakse.

  - Seotud alus krunditakse ühtlaselt teebituumeni või bituumenemulsiooniga (0,2–0,3 kg/m²). Sobiv kogus katab kogu paigatava pinna, kuid ei voola maha ega moodusta lompe. Juhul kui alus on sidumata, kantakse kruntimisainet ainult vana katte servadele.

  - Segu laotatakse käsitsi ja vajalikus koguses.

  - Paik tihendatakse sobiva tihendusseadmega.

  - Paik ja sellega ühendatud katte vuugikohad töödeldakse u. 100 mm laiuselt teebituumeni või bituumenemulsiooniga ning kaetakse tardkivisõelmetega.

- Vajadusel tuleb paigatava ala aluskiht välja kaevata h=200 mm, täita uue paekivikillustikuga, fr 16–32 mm ja tihendada. Sel juhul tuleb asfaltkatend lõigata või välja freesida laiemalt lahti ümber lapitava ala laiusega 500 mm.

- Laaduriga paigaldamise meetod

  - Paigatava ala algusesse ja lõpu lõigatakse, saetakse või freesitakse püstloodne põikvuuk, mille sügavus on vähemalt 50 mm. Kui paikamiskoht on vanast kattest kitsam, tuleb teha ka pikivuugid, mis lõigatakse, saetakse või freesitakse teega samas suunas.

  - Sidumata alus tasandatakse ja tihendatakse plaatvibraatoriga või valtsrulliga. Seotud alus krunditakse, kandes sellele teebituumeni või bituumenemulsiooniga (0,2–0,3 kg/m²). Sobiv kogus katab kogu paigatava pinna, kuid ei voola maha ega moodusta lompe. Kruntimiseks kasutatakse gudronaatorit või kitsastes kohtades töötatakse käsitsi. Kui alus on sidumata, kantakse kruntimisainet ainult vana katte servadele.

  - Segu laotatakse mehaaniliselt koguses, mis vastab kavandatavale kihi paksusele ja tasasuse nõuetele. Vuugikohtades tuleb vana katte serva kuumutada või kruntida nii, et segu nakkub tugevalt serva külge.

  - Segu tihendatakse rullimisega. Vuugikohtades tuleb segu eriti hoolikalt tihendada.

- Pakkuja peab andma lappimistöödele kahe aastase garantii ning tagama tööde vastavuse kõikidele teekattetöid puudutavatele standarditele ja normidele.

- Pakkuja peab tööde teostamise ajal tagama tööobjektil korrektse töökoha tähistuse liiklusmärkide või koonustega ning vastutama liikluskorralduse eest.

- Materjalid

  - Asfaltbetoonpaikamisel kasutatakse materjalina Asfaldist kattekihtide ehitamise juhisele vastavalt kattesegu AC surf 8–AC surf 16. Maksimaalne tera suurus valitakse selline, mis vastab ligikaudu vana katte maksimaalsele tera suurusele. Standardse paksusega paikamisel võib kuumutamata aluse maksimaalne tera suurus olla kuni pool kihi paksusest.

  - Käsitsi laotatavates segudes kasutatakse sideainet 0,1–0,2% rohkem kui masinaga laotamisel. Muus osas valmistatakse segu Asfaldist kattekihtide ehitamise juhises toodud nõuete järgi.

  - Uus kate seotakse asfaldist aluskihiga teebituumeniga või emulsiooniga (N: C50B3 jääva bituumeni kulunorm 0,15–0,25 kg/m²). Kui asfaldist aluskihti on kuumutatud, pole kruntimine vajalik.

Hankedokumentide lisa 3

PAKKUMUS LAHTIKIRJUTATULT

NARVA-JÕESUU LINNA AVALIKE TEEDE

ASFALTBETOONKATETE AUGUREMONT 2016 AASTAL

- Andmed pakkuja kohta

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Registrikood |  |
| e-post ja telefon |  |

- Käesoleva pakkumise esitamisega kinnitan järgnevat

- vastan hankedokumentides nimetatud tingimustele; - olen teadlik Narva-Jõesuu linna avalike teede üldisest seisukorrast ja asfalditööde töömahtudest; - pakkumus on jõus vähemalt 30 (nelikümmend) päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast

- Asfaltbetoonkatete lappimistööde maksumus

| Asfaltbetoonkatte lappimine asfaldiseguga AC 12 surf tagasitäitmise teel (freesimisega, bituumen-emulsiooniga kruntimise ja vuukide täitmisega) – |  |
| --- | --- |
| 2 953 m2 maksumus ilma KM-ta |  |
| 2 953 m2 maksumus koos KM-ga |  |

- Asfalteerimistööde(Rahu tn + Koidu tn lõik) maksumus

| Asfalteerimistööd asfaldiseguga AC 12 surf (aluse ettevalmistusega, bituumen-emulsiooniga kruntimise ja vuukide täitmisega) – |  |
| --- | --- |
| käibemaks 20% |  |
| Rahu tn maksumus ilma KM-ta |  |
| Rahu tn maksumus koos KM-ga |  |
| Koidu tn maksumus ilma KM-ta |  |
| Koidu tn maksumus koos KM-ga |  |

- Bituumeniga vuukide täitmine

| Bituumen-emulsiooniga kruntimise ja vuukide täitmisega – |  |
| --- | --- |
| käibemaks 20% |  |
| 1715 jm maksumus ilma KM-ta |  |
| 1715 jm maksumus koos KM-ga |  |

- Liiklusmärkide paigaldus

| Liiklusmärkide paigalduse maksumus ilma KM-ta |  |
| --- | --- |
| Liiklusmärkide paigalduse maksumus koos KM-ga |  |

- Ülekäiguradade tähistamine

| Ülekäiguradade maksumus ilma KM-ta |  |
| --- | --- |
| Ülekäiguradade maksumus koos KM-ga |  |

- Drenaažikaevude paigaldus

| Drenaažikaevude paigaldamise maksumus ilma KM-ta |  |
| --- | --- |
| Drenaažikaevude paigaldamise maksumus ilma KM-ga |  |

- Pakkumuse maksumus kokku

| Positsioonid 3-8 summa kokku ilma KM-ta |  |
| --- | --- |
| Positsioonid 3-8 summa kokku koos KM-ga |  |

- Pakkumuse kinnitus

| Kuupäev (pp.kk.aaaa) |  |
| --- | --- |
| Nimi |  |
| Allkiri |  |

Hankedokumentide lisa 4

PAKKUJA ASFALTBETOONKATETE EHITUS VÕI REMONTTÖÖDE KOGEMUSTE LOETELU VIIMASEL KAHEL (2013-2015) AASTAL

| Töö tellija nimi | Objekti / lepingu nimetus ja aadress | Töö teostamise periood | Maksumus, eur (koos KM-ga) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAKSUMUS KOKKU KAHEL AASTAL (KM-ga)* |  |

| Kuupäev (pp.kk.aaaa) |  |
| --- | --- |
| Nimi |  |
| Allkiri |  |

Hankedokumentide lisa 6

KINNITUSKIRI

NARVA-JÕESUU LINNA AVALIKE TEEDE

ASFALTBETOONKATETE AUGUREMONT 2016 AASTAL

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Registrikood / isikukood |  |
| e-post ja telefon |  |

- Kinnitame, et oleme tutvunud käesoleva riigihanke tingimustega, võtame üle kõik esitatud tingimused ning esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

- Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates sätestatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid käesoleva riigihanke lepingu täitmiseks.

- Kinnitame, et lisatud pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt esitatud. Mõistame, et pakkumuse maksumuse vormi mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

- Kinnitame, et omame kõiki hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õiguseid, vajalikku tehnikat ja seadmeid.

- Kinnitame, et oleme tegutsenud teehoiutööde valdkonnas vähemalt kaks aastat.

- Käesolev pakkumus on jõus 40 päeva.

- Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel (sh eelarveliste vahendite puudumisel).

- Oleme teadlikud, et pakkuja katab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

- Kinnitame, et meil või meie seaduslikul esindajal ei ole karistusregistris meie elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtivaid või karistusregistri seaduse kohaselt kustutamata kriminaal- või väärteo karistusandmed kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise kohta või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise kohta.

- Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust, meie äritegevus ei ole peatatud ja me ei ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.

- Kinnitame, et meil ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike või meie elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummadelt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga (hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud kujul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. (riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR).

| Kuupäev (pp.kk.aaaa) |  |
| --- | --- |
| Nimi |  |
| Allkiri |  |